直流马达驱动器使用说明书

产品型号：HZP-DPDCC-431A/B

版本号：  V1. 1

目录

- 产品概述                                                        3

- 电气参数                                                        3

- 环境条件                                                        3

1.工作温度                                                      3

2.存储温度                                                      3

3.相对湿度                                                      3

4.散热方式                                                      3

- 注意事项                                                        3、4

1.使用环境                                                      3、4

2.安全注意事项                                                  4

- 安全性能                                                        4

1.介电强度                                                      4

2.绝缘阻抗                                                      4

- 保护值                                                          4

1.硬件输入过压保护                                              4

2.硬件输入过流保护                                              4

- 参数说明                                                        4、5

- 故障代码及故障分析                                              5、6

- 接线图                                                          6

1.带升降功能                                                    6

2.无升降功能                                                    6

- 外形轮廓、尺寸                                                  7、8

1.带升降功能                                                    7

2.无升降功能                                                    8

直流马达驱动器使用说明书

一．产品概述

本产品是针对跑步机而设计的专用直流马达驱动器，该控制器具有多重保护:防爆冲保护、输入过压保护、输入过流保护、电机短路保护，可选配防倒开关，产品功能齐全、寿命长、抗震性好。

二．电气参数

● 输入电压：AC220V±15%  50Hz / 60Hz

● 输入电流：4A

● 额定输出电流：4.2A(电机额定电压180V)

● 最大输出电流：9A(瞬间最大电流)

● 最大输出电压： 输入电压

● 可匹配电机： ≤0.75KW（1HP）

● 输入电压：AC220V±15%  50Hz / 60Hz

● 输入电流：8A

● 额定输出电流：8.3A(电机额定电压180V)

● 最大输出电流：15A(瞬间最大电流)

● 最大输出电压： 输入电压

● 可匹配电机： ≤1.5KW（2HP）

● 输入电压：AC220V±15%  50Hz / 60Hz

● 输入电流：11.7A

● 额定输出电流：12.2A(电机额定电压180V)

● 最大输出电流：21A(瞬间最大电流)

● 最大输出电压： 输入电压

● 可匹配电机： ≤2.2KW（3HP）

● 输入电压：AC120V±15%  50Hz / 60Hz

● 输入电流：7.3A

● 额定输出电流：8.3A(电机额定电压90V)

● 最大输出电流：14A(瞬间最大电流)

● 最大输出电压： 输入电压

● 可匹配电机： ≤0.75KW（1HP）

● 输入电压：AC120V±15%  50Hz / 60Hz

● 输入电流：14.7A

● 额定输出电流：16.6A(电机额定电压90V)

● 最大输出电流：26A(瞬间最大电流)

● 最大输出电压： 输入电压

● 可匹配电机： ≤1.5KW（2HP）

● 输入电压：AC120V±15%  50Hz / 60Hz

● 输入电流：21.5A

● 额定输出电流：24.4A(电机额定电压90V)

● 最大输出电流：35A(瞬间最大电流)

● 最大输出电压： 输入电压

● 可匹配电机： ≤2.2KW（3HP）

三. 环境条件

  - 工作温度:	—35℃～+40℃

  - 存储温度:	-40℃～+40℃

  - 相对湿度:	10%～90%（40℃）

  - 散热方式:	自然传导散热（为保证散热，请将驱动器散热器紧靠机架安装）

四. 注意事项

1．使用环境

● 无水滴、蒸气及油性灰尘的场所。

● 无腐蚀、易燃性气体和液体。

● 无漂浮性尘埃及金属微粒。

● 无强电电磁噪声干扰的场所。

● 环境温度为—30℃—40℃，相对湿度在90%RH以下。若长时间工作在满负荷状况下，需安装在通风良好的环境中。

2．安全注意事项

● 直流马达驱动器工作时，请勿接触驱动器内部的任何器件。

● 配线时，请依照电工法规选择线径规格。

● 确定电源电压及可提供的最大电流。

● 正确连接负载接口。

五. 安全性能

1．介电强度（漏电流≤10mA）

● 输入→输出  AC 3750V/1min

● 输入→外壳  AC 3750V/1min

2．绝缘阻抗（在正常大气压下，相对湿度为90％）：

● 输入→输出  5MΩ，DC1000V

● 输入→外壳  5MΩ，DC1000V

六．保护值

1．硬件输入过压保护：保护值AC265V

2．硬件输入过流保护：保护值25A

七. 参数说明

用户可根据所要驱动的直流电机、系统运行状态、控制方式等实际状态对直流控制器的参数进行重新设置和修改。

| 数据代码 | 数 据 内 容 | 单位 | 调节范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 电源选择 |  | 0—220V；1—110V |  |
| 102 | 电机额定电压 | V | 50-255 |  |
| 103 | 电机额定电流 | A | 3.0-25.0 |  |
| 104 | 电机额定转速 | RPM | 1000-6000 |  |
| 105 | 电机转子绕阻电阻 | Ω | 0.5-25.5 |  |
| 106 | 过载电流 | A | 5.0-30.0 |  |
| 107 | 截止电流 | A | 4.0-30.0 |  |
| 108 | 升降AD值最高值 |  | 0-255 | 用于无反馈升降电机 |
| 109 | 升降AD值最低值 |  | 0-128 | 用于无反馈升降电机 |
| 110 | 转盘孔数 | PCS | 0-255 |  |
| 111 | 有速度传感器的传动比 | mm | 10.0-600.0 | 电机转一圈的跑带距离 |

注：1. 电机转子绕阻电阻：设定值越大，低速力量越大，如果太大会导致电机抖动和发热；

2. 过载电流：当电机电流持续5秒超过该设定电流值进入该保护，一般为电机额定电流的1-1.2倍；

3. 截止电流：电机运行时的最大电流，一般设定为电机额定电流的1.5-2倍，当该值过小时会影响电机出力效果，过大则失去对电机的保护效果。

八. 故障代码及故障分析

| 故障代码 | 故障原因 | 故障分析 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Er 1 | 通讯错误： 码表板未接收到 马达驱动器信号 | 上下控连接线接触不良 | 重新连接上下控连接线 |
|  |  | 上下控连接线断 | 更换连接线 |
|  |  | 码表板损坏 | 更换码表板 |
|  |  | 马达驱动器损坏 | 更换马达驱动器 |
| Er 2 | 升降电机故障 | 升降电机连接线接触不良 | 重新连接升降电机连接线 |
|  |  | 升降电机损坏 | 更换升降电机 |
|  |  | 马达驱动器损坏 | 更换马达驱动器 |
| Er 3 | 过压保护 | 输入电压过高 | 检查交流电压是否高于270V |
|  |  | 马达驱动器损坏 | 更换马达驱动器 |
| Er 4 | 防爆冲保护 | 电机驱动管短路 | 更换马达驱动器 |
| Er 5 | 过载保护 | 参数设置错误 | 参考：六. 参数说明 106项 |
|  |  | 马达皮带太紧 | 调整皮带松紧 |
|  |  | 跑带和跑板摩擦力大 | 跑板跑带间加润滑油 |
|  |  | 马达驱动器损坏 | 更换马达驱动器 |
| Er 6 | 开路保护 | 电机未连接 | 连接电机 |
|  |  | 电机开路 | 更换电机 |
|  |  | 马达驱动器损坏 | 更换马达驱动器 |
| Er 7 | 通讯错误： 马达驱动器未接 收到码表板信号 | 上下控连接线接触不良 | 重新连接上下控连接线 |
|  |  | 上下控连接线断 | 更换连接线 |
|  |  | 码表板损坏 | 更换码表板 |
|  |  | 马达驱动器损坏 | 更换马达驱动器 |
| Er 8 | 防倒开关动作 | 跑台竖起 | 跑台平放 |
|  |  | 马达驱动器安装方向错误 | 调整马达驱动器安装方式 |
|  |  | 马达驱动器损坏 | 更换马达驱动器 |
| Er 13 | 过流保护 | 马达皮带轮太紧 | 重新固定皮带 |
|  |  | 跑板和跑带摩擦力太大 | 跑板跑带间加润滑油 |
|  |  | 参数设置错误 | 参考：六. 参数说明 106项 |
|  |  | 马达驱动器损坏 | 更换马达驱动器 |
| Er 14 | 负载短路 | 电机短路 | 更换电机 |
|  |  | 马达驱动器损坏 | 更换马达驱动器 |

九. 接线图

- 带升降功能：

- 无升降功能：

十. 外形轮廓、尺寸

- 带升降功能：

- 无升降功能：

# Text boxes

★在不接电子表的情况下，可直接按此键进行升降校准

接码表板

接码表板